南通航运职业技术学院

机床电气实训装置采购招标书

为满足实验实训教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购置机床电气实训考核装置共15台，现就有关事宜说明如下：

一、数控车床智能化实训考核设备（1台）

数控车床智能化实训考核设备1台（FANUC 0i型数控车床智能化实训考核设备），适合高等职业学校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、机械加工等专业和非机电类专业的必修课程模块《数控设备维修》、《数控加工技术》或选修课程模块、《机床电路维修》等课程的教学与实训。

FANUC 0i型数控车床智能化实训维修考核设备由教师计算机、数控控制台和机床部件组成实训考核设备。系统采用FANUC 0i－MATE TB数控系统，数控车床的X、Z轴由伺服电机控制，主轴由变频器控制，并带有光电编码器，X、Z轴拖板采用滚珠丝杆进行传动，刀架为四位电动刀架，学生可以学习到FANUC βis伺服电机的控制、变频器控制、电动刀架的原理及数控车床编程、加工、维修。数控控制台提供两套电子系统，其中一套是完整的FANUC数控技术的系统，按符合真实数控设备的要求进行电气连接，可以带动机床进行数控加工；另一套系统是数控机床常见故障的设定、维修、考核的电子系统，该系统提供全开放的端子接口，供学生进行测量。由教师计算机设置电路故障及PMC故障，学生可以实现在线测量排故，也可以实现断电测量进行排故，锻炼学生灵活解决问题的能力。

二、普通机床智能化实训考核设备

普通机床等智能化实训考核设备15套，实训考核装置适合高等职业学校的机电设备安装与维修、机电技术应用与维修等专业和非机电类专业的必修课程模块《电机及其控制》、《电机与拖动》或选修课程模块、《机床电路维修》的教学与实训。

机床智能实训考核装置上，包括车床运动仿真部分、电动机、限位开关、行程开关、半角开关、位置检测等采用与实际机床电路相同的元件和器件，运动和传动装置则采用缩小的机械模型。由电机驱动机床的传动装置，运动部件的行程和限位开关安装在机床模型上，不用按钮代替行程控制信号，体现实际机床在电气电路控制下运动状态。

实训考核装置提供网络控制的智能化训练和考试，由计算机设置故障，不采用拨开关、拆端口的方法设置故障点，不采用按钮代替行程控制信号，不采用指示灯表示运动状态。

1、CA6140车床智能实训考核装置2台；

2、X62W铣床智能实训考核装置适2台；

3、T68镗床智能实训考核装置2台；

4、M7120平面磨床智能实训考核装置2台；

5、龙门刨床智能实训考核装置1台；

6、Z3040摇臂钻床智能实训考核装置1台；

7、15/3T交流桥式起重机智能实训考核装置2台；

8、电动葫芦智能实训考核装置2台；

三、投标人及标书基本要求

1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、产品报价（含配套服务和维修费）。

5、服务承诺细则。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本三份。

三、供货时间及售后服务

1、合同正式签订后，一个月内到货，交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、所有产品提供三年期质保，终身维修。

3、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。

四、投标时间地点及联系方式

投标人请于2008年 05月30 日下午14:00—17:00，把密封好的标书（标书内提供与投标产品一致的产品彩页说明或样机，盖上单位公章及法人代表印章）及投标保证金人民币壹万元整（支票进帐单, 帐号：32001648636051401632开户行：建行南通分行营业部）送达南通航院行政楼303室纪检室，联系人：蔡冬林、郁则青，联系电话：85965510  85960860 13814606139  ，地址：南通市经济开发区通盛大道185号，邮政编码：226010。标书费壹佰元交设备处。不符合规定的标书不予受理。

五、开标时间与评标

1、2008年06月 4日前，由职能部门、使用部门、审计处及纪检部门组成评标工作评标。

2、根据投标商所投产品的技术性能、质量、业绩和价格等综合考核，以合理的低价中标。

六、违约处理

1、不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。

2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式：

货到经根据合同条款验收合格后，支付合同的90%，余款一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

实训及设备管理处招标工作组

2008/05/20