江苏航运职业技术学院

R44机型培训（补充）设备项目招标文件

项目编号 ：HYZB20200730060

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2020年07月30日

R44机型培训（补充）设备采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对R44机型培训（补充）设备采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：R44机型培训（补充）设备采购项目

二、采购数量：4 套

三、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

四、合格的供应商具备的条件

必须符合《政府采购法》第二十二条相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

五、投标地点：

江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号
江苏航运职业技术学院西大门北侧校外创新创业园1楼评标室。

六、投标时间：2020 年8月13日09时:30分

七、联系方式：

刘老师19895930089

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

八、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

八、若遇学院重大活动，时间另行通知。

九、开标地点：

江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号，江苏航运职业技术学院213会议室。

十、投标人资质要求

1.投标人须具有独立法人资格、具有独立订立合同的能力，并能提供相应的技术及优质的服务，近五年内无不良纪录，且具有良好的财务状况和商业信誉；

- 投标人需持有营业执照（副本）（经验范围需要包含航空教学设备研发与销售能力）；

- 投标人需提供承诺书(承诺一切与本次采购R44机型培训（补充）设备及相关工具有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有相关产品，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)；

4.被授权代表须提供的社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

5.须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。

上述资料复印件须加盖公章，资格审查时一次性递交，不接受补充资料。

# 十一、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的组成

1.投标文件份数和签署

（1）投标文件技术标一份正本和肆份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（2）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

所有投标文件都必须按招标方在投标规定的投标时间送至招标方。招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

注：

（二）技术标部分

1.投标方资格审查资料

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法定代表人身份证明及身份证复印件、法定代表人委托书及身份证复印件（如是法定代表人投标，不用此委托书）、企业营业执照复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术方案部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品主要技术详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

所有文件项目列出清单并标清大项、子项、子子项的页码索引，否则视为不合格文件，不得参与评标。

（三）商务标部分

(1) 投标方报价为总价格，其中包含采购项目清单及技术要求中提及的所有设备及相关工具的费用以及包装、运输、设备安装、关税等与采购项目相关的全部费用。

(2)所购R44机型培训（补充）设备及相关工具等质保期3年，R44机型培训（补充）设备）终身维修。

(3)一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

(4)商务标报价清单。

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |

十三、项目资金兑付

供方中标后，将合同总价的10%（计XX）作为质保金汇至需方的账户（开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577），在需方现场安装调试完毕后，经需方根据合同和标书条款验收合格，需方向供方全额支付合同总价款（计XX元）；质保金在产品验收合格三年后若无质量问题，由需方一次性付清。

第二部分  招标项目要求

一、项目总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

3.投标文件中需要对所购全部R44机型培训（补充）设备质保期满后的维护收费和可能存在的升级费用进行阐述。

二、采购项目清单及技术要求

项目技术要求：

（一）工作梯：工作梯尺寸参见图1；技术要求等如下：

1、产品设计要求：安全便利、轻巧美观。

2、遵循的标准要求：（符合国家和民航标准要求）

ISO 14122/GB 17888          机械安全—进入机械的固定设施

ISO 12100/GB/T 15706        机械安全—设计通则

ISO 15614-2                焊接工艺性试验—第2部分：铝和铝合金的弧焊

ISO/TR 17671-4/GB/T 22086  铝及铝合金弧焊推荐工艺

BS EN 1915                 飞机地面支持设备一般要求

第1部分：基本安全要求

第2部分：稳定性和强度要求，计算和试验方法

BS EN 12312-8            飞机地面支持设备一般要求：楼梯与平台

GB 25849                 移动式升降平台—设计计算、安全要求和测试方法

GB 50429                 铝合金结构设计规范

3、主体材料基本要求：

工作梯采用高强度铝合金型材制作，型材材质应为6063或6061，表面阳极氧化处理，耐腐蚀、免维护。所有铝型材的选用都应保证强度和刚性、同时满足工作梯的轻巧与美观要求；梯子上突出部位、易刮碰位置，应采用必要的防护措施。

4、结构形式要求

(1)基本要求：

工作梯整体采用铝合金型材组装与焊接相结合的结构形式制作。

(2)具体要求：

a.平台踏板：采用特制的铝合金压块型材通过螺栓连接，平台应按3000N/㎡等效均布载荷设计。

b.楼梯边梁与踏板：踏板端面与铝板焊接后通过螺栓与边梁连接；

c.支架的连接：根据产品结构特点可采用焊接或螺栓连接方式；

d.护栏采用液压弯管机弯制、TIG焊接，登机梯采用推拉式护栏，所有护栏应能承受水平方向垂直施加载荷300N/㎡以上；

5、工作梯附件与配件要求：

a.工作梯架接近航空器一侧平台要求装有耐老化的防撞橡胶型材，材质：三元乙丙橡胶。工作梯架靠近航空器一侧护栏要求装有耐老化的防撞海绵。

b.专业设计用于配套工作梯的稳定器，使用维护方便，安全可靠；

c.工作梯所有连接螺栓等标准件均采用A2-70材质的不锈钢，并配有自锁螺帽；

d.工作梯采用直径20cm的聚氨酯脚轮；

e.工作梯应有说明铭牌，内容至少应包括：名称、制造厂商、平台高度、总高度、最大载荷或承载人数、出厂日期，字迹清洗可见。

6、功能说明

该工作梯应满足学员和教师培训学习以及维修维护R44直升机使用要求。

（二）发动机风扇安装工作台

要求：发动机风扇安装工作台尺寸参见图2，技术要求等如下：

图2 发动机风扇安装工作台

一、技术规范

1、产品设计要求：安全便利、轻巧美观。

2、遵循的标准要求：

产品符合国家和地方的法律、法规、标准、规范及国际认可的标准和规例，包括但不限于以下所列：

MH3145-2001     中国人民共和国民用航空行业标准

不锈钢结构设计规范

JGJ 82-91       钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规程

JB4656-84       技术制图金属结构表示法

SDZ019-1985     焊接通用技术条件

GB324-88        焊缝符号表示方法

JB5185-85       金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代号

JB/T9185-1999   钨极惰性气体保护焊接工艺方法

ZJ/Z3-78        焊工培训及考试规范

GB2894          安全标志

3、设计要求

（1）基本要求

本次工作平台具有良好的可靠性和稳定性，并具备一定的抗倾翻能力和锁定装置，工作平台采用高强度的结构碳钢制作，表面喷漆处理耐腐蚀、免维护。

（2）设计图纸要求

要结合发动机风扇做设计要求，所有设计图纸均要满足相应工作要求。

4、结构形状

（1）工作平台：平台应按4000N/㎡的等效均布载荷设计。

（2）平台上表面要配合发动机风扇做固定支架，方便教学培训使用。

（3）工作平台安装有4个脚轮，两个定向脚轮，两个万向带自锁的脚轮。

（4）工作平台有说明铭牌，内容至少应包括：名称、制造厂商、平台高度、平台尺寸、最大载荷、出厂日期，字迹清晰可见。

5、焊接要求：

（1）为保证焊接质量，参与工作梯焊接人员均需持有专业的焊工资质证书。

（2）所有焊点必须均匀美观，焊后钝化处理。

6、功能说明

该工作平台可以满足学员和教师培训学习发动机风扇原理和功能讲解等工作。

（三）R44地锚装置

要求：R44地锚装置设计要求参见图3，技术要求等如下：

图3  R44固锚装置图纸

一、技术规范

1、产品设计要求：安全便利、轻巧美观。

2、遵循的标准要求：

产品符合国家和地方的法律、法规、标准、规范及国际认可的标准和规例，包括但不限于以下所列：

MH3145-2001     中国人民共和国民用航空行业标准

JGJ 82-91       钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规程

JB4656-84       技术制图金属结构表示法

SDZ019-1985     焊接通用技术条件

GB324-88        焊缝符号表示方法

JB5185-85       金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代号

JB/T9185-1999   钨极惰性气体保护焊接工艺方法

ZJ/Z3-78        焊工培训及考试规范

GB2894          安全标志

3、设计要求：

（1）基本要求

该锁定机构应具有良好的可靠性和稳定性，并具备一定的抗倾翻能力和锁定装置，R44固锚装置采用高强度的结构碳钢制作，表面喷漆处理耐腐蚀、免维护。

（2）设计图纸要求

要结合R44直升机做设计要求，所有设计图纸均要满足相应工作要求。

4、结构形状要求：参见图3，非标设计

5、焊接要求：

（1）为保证焊接质量，参与工作梯焊接人员均需持有专业的焊工资质证书。

（2）所有焊点必须均匀美观，焊后钝化处理。

6、功能说明

该固锚装置可以保证直升机做实操试车中的安全，避免飞机操作失误飞离地面。

采购项目清单

表1 R44机型培训（补充）设备清单

| 序号 | 名称 | 规格/件号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作梯 | 与R44机型配套 | 2 | 个 | 要求：符合项目技术要求（一） |
| 2 | 发动机风扇安装工作台 | 与提供机型配套 | 1 | 套 | 要求：符合项目技术要求（二） |
| 3 | R44固锚装置 | 与R44机型配套 | 1 | 套 | 要求：符合项目技术要求（三） |

三、产品服务（产品、安装、调试、培训要求）

1.投标产品R44机型培训（补充）设备终生升级维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

- 产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、施工要求：项目实施阶段安排专业技术人员按要求现场实施。

4.交货时间：合同签订后60天内完成工作梯、发动机风扇安装工作台、R44固锚装置的安装，如不能按期完成，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

5.验收：由使用方聘请相关专家对所购工作梯、发动机风扇安装工作台、R44地锚装置进行验收，供货商需配合使用方完成验收工作。

第三部分  开标和评标

# 一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

# 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方

质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。招标方将组成评标小组，确定控制价，开标时公布。低于控制价的为有效标，高于或等于控制价的为无效标。

2.评标采用综合评分法，投标人总得分为技术标、商务标评定分之和。本次评标，技术标满分30分，商务标满分70分，总分值为100分。具体打分与评分要点如表2所示：

表2：综合评分要点

| 序号 | 评分要点 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务、技术标部分 | 供应商情况 企业具有市级及以上社会信用等级证书，AAA级；（3分） 取得ISO9001质量管理体系认证；（5分） 取得ISO14001环境管理体系认证；（5分） 取得OHSAS18001职业健康安全管理体系；（2分） 投标人完全具备上述条件（15分） 完全不具备（0分） 投标人具备部分条件，按上述分值赋分。 | 15 分 |
| 2 |  | 供应商业绩 投标人自2017年6月1日以来,类似航空设备或配件供货业绩。有一个得3分，满分15分。 注：需提供采购合同，时间以合同签订时间为准。 | 15 分 |
| 6 | 价格分 | 价格 各项目价格分均采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他价格分统一按照公式计算，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重70。 | 70 分 |

3.评标委员会在评标工作完成后，当场宣布评标结果，招标人将视情况对中标候选人进行进一步考察，考察结束后，在学院校园网上对中标候选人进行公示，时间为3天。

4.若在中标结果公示期间，第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。

5.招标人将在公示结束后的3个工作日内，向中标人发出中标通知书。

6.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1、评标委员会不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2、若出现少于三家投标方进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3、投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担相关费用。

4、不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

5、投标报价低于招标人设定的招标控制价的为有效报价，高于或等于招标控制价的作无效投标处理。评委会认定“以低于成本价竞标”，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料的作无效标处理。

6、投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

南通航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

# 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

南通航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证南通航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加南通航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标声明、廉政承诺书、法定代表人身份证明及身份证复印件、法定代表人委托书及身份证复印件（如是法定代表人投标，不用此委托书）、企业营业执照复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

# 六、技术支持方案

注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品主要技术详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺

# 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

# 八、其他材料

# 九、商务标报价清单

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |

# Text boxes

图1 工作梯