南通航运职业技术学院

船舶智能柴油机模型及LCD拼接显示屏采购招标书

为满足船舶智能柴油机实训中心建设的需要，我院拟采取自主招标的方式，采购MAN ME系列智能柴油机模型及LCD拼接显示屏，现就有关事宜公告如下：

一、采购要求

1．名称和数量

MAN B&W ME系列船舶智能柴油机模型及LCD拼接显示屏各一套。

2．技术要求

2.1 智能柴油机模型

2.1.1功能要求

（1）智能柴油机模型可正反转运转，运作流畅无卡阻；

（2）智能柴油机模型可机旁（触摸屏）控制，亦可由ME模拟器控制台控制；

（3）可完全满足6GME-C型智能柴油机内、外部结构认知；

（4）模型像真机程度超过90%（提供ME-C智能柴油机生产厂家的像真度认证、质量认证、与ME模拟器兼容等证明材料）。

2.1.2技术要求

（1）模型对应真机型号：6G50ME-C（含螺旋桨）。

（2）建议尺寸：2100*1400*2400，总尺寸（含螺旋桨）：3800*1400*2400（具体尺寸可根据美观和实用性进行调整）。

（3）制作材料及工艺材料：复合材料+金属制作,零件选用环氧板、专业工程塑料预制板及压克力手工精制，金色桨叶，楼梯栏杆使用金属铜件。全套采用纯正英国进口ICI 腻子、底、面漆。模型外壳MARK、水尺等符号选用香港特制转印符号。仿铜数据铭牌优质硬木底盘，表面喷涂高级亚光清漆，有机玻璃罩。模型主要尺度误差小于1％，无明显加工痕迹。

（4）工艺要求：三维/激光电脑雕刻，车床铣床精加工、无尘烤漆、精工手扳、拼装等。

（5）剖面要求：两缸，剖面内元部件及运动逻辑同真机一致。

2.2 LCD拼接显示屏

2.2.1功能要求

（1）LCD拼接显示屏应该高清显示智能柴油机模拟器及教学计算机中的各种画面资源，技术及效果均应具有前瞻性。

（2）LCD拼接显示屏应能实现与ME-C智能柴油机模拟器、教学计算机的无缝集成。投标方需提供LCD解决方案供应商与ME-C智能柴油机模拟器供应商关于无缝集成的论证报告。

2.2.2 LCD解决方案

| 序号 | 产品类别 | 名称 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接控制器输入板 | 大屏控制设备 | DS-C10S-VI/2E （海康威视） | VGA输入板，每块板支持2路VGA输入,支持60Hz全帧率处理，采用VGA转DVI转接头 | 台 | 1 |
| 2 | 拼接控制器输出板 | 大屏控制设备 | DS-C10S-HO/4E （海康威视） | HDMI输出板，每块板支持4路HDMI输出，支持长HDMI线缆,支持60Hz全帧率处理，采用HDMI-DVI转接头 | 台 | 2 |
| 3 | 拼接控制器机箱 | 大屏控制设备 | DS-C10S-S11/E （海康威视） | 机箱描述：4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5 个输出板槽位） 接口：支持VGA、DVI、HDMI、BNC、SDI、YPbPr、HDTVI、DP、DVI双链路、DisplayPort 2.0和HDMI 1.4等超高清及IP源多种信号源采集； 解码能力：解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割； 图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达16384*8192； 支持HD/3G SDI同步输出显示； 内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游； 支持SADP自动搜索IP，重置管理员密码； 支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； 客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号； 客户端支持管理16台设备，电视墙最多可显示4个虚拟电视墙； 支持ipad客户端、WEB控制； 超高分辨率拼接，最大支持16路4K信号源拼接成一幅完整图； 支持解码国标码流； 机箱风扇转速根据温度自适应； 支持电视墙回显，信号源列表预览； | 台 | 1 |
| 4 | LCD拼接屏支架 |  | 55寸壁挂支架 （海康威视） | 标配； | 个 | 8 |
|  | 大屏 55寸 |  | DS-D2055NH-E |  | 套 | 8 |

2.2.3关键技术参数

| 1 | LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。 |
| --- | --- |
| 2 | ★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告复印件。 |
| 3 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤1.7mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。 |
| 4 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤1.7mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。 |
| 5 | ★LCD显示单元亮度达到800cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 6 | ★★LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 7 | ★LCD显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 8 | LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 |
| 9 | ★★具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 10 | ★★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 11 | ★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 12 | LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 13 | ★LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 14 | ★★LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 15 | LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 16 | LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，光源温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 |
| 17 | ★★用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 |
| 18 | LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 19 | ★LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 20 | ★★LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 20 | LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |

2.2.4辅助设备

| 产品名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调音台 | YAMAHA/MG12 | 1 | 台 |  |
| 左中右声道主扩全频扬声器 | TURBOSOUND/TPX122M | 4 | 只 |  |
| 功率放大器 | CRWON/XLI1500 | 2 | 台 |  |
| 数字音频处理器 | DBX/PAP | 1 | 台 |  |
| 无线手持话筒 | 森海塞尔/XSW1- 825 | 1 | 套 |  |
| 无线头带话筒 | 森海塞尔/XSW1-ME3 | 1 | 套 |  |
| 电源管理器 | RVS/P230 | 1 | 台 |  |
| 音频线 | 联通 128网/128网 | 100 | 米 |  |
| 音箱线 | 联通 | 100 | 米 |  |
| 音箱吊架 | 定制 | 4 | 个 |  |
| 教学平板 | SC86MC/86寸，LED液晶显示屏，红外触控，AG钢化玻璃，Android4.4.3，壁挂板、三支毛毡笔，电源线，原厂移动支架， 投标时需出具针对此项目的原厂授权，交货时需出具针对此项目的原厂质保。 | 1 | 套 |  |
| 教学计算机 | THINKPADT570( 20H9003BCD ) (i7-7500UFHD8GDDR4128G+1TB940MX/2GDDR532WHr24WHR） | 1 | 台 |  |

二、投标人及标书基本要求

1．投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2．公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3．所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4．提供与投标产品一致的产品彩页说明。

5．产品报价（含配套服务和维修费）。

6．盖上单位公章及法人代表印章。

7．服务承诺细则。

8．无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

9．投标书正本一份，副本三份。

10．为确保项目顺利推进中标单位需向我方缴纳中标价10%保证金。

三、投标时间地点及联系方式

投标人请于2017年11月10日16:30前，把标书密封好，并在标书封面注明投标项目、投标单位、联系电话，送达我院崇德楼217室资产管理处。不符合规定的标书不予受理。

地址：南通市经济开发区通盛大道185号航运学院崇德楼217室。

邮政编码：226010

技术咨询电话：15851390136（安老师）

投标联系电话：0513-85960860（陈老师）

四、评标

1．由学院职能部门、使用部门、监审处、财务处及行业专家组成的评标工作组评标。

2．评标采用最低评标价法，即投标文件满足本招标书全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。

3．评标结果：由评标小组电话通知中标单位。

五、供货时间及售后服务

1．供货商负责设备运输、装卸及安装调试工作（费用由供货商支付）。

2．供货商应在合同规定的时间和地点交付使用，交付延期或出现其他违规行为，按违约处理。

3．供货商对产品及其配套件提供三年质保，终身维修。

4．售后服务：24小时以内上门服务。

六、违约处理

1．不能按时交付使用，每延误1天扣合同金额的5‰。

2．售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3．参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性。一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式

货到并安装调试验收合格后，支付合同款的90%。余款10%作为质保金在一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

招标工作组

2017年10月31日