江苏航院卫生间修缮，隔断供货与相关服务

招

标

文

件

日  期： 2020年10月29日

编制人：朱建伟

江苏航院卫生间隔断供货与相关服务

招标文件

目录 ………………………………………………………………………………1

第一部分  综合说明…………………………………………………………… 2

一、项目概况…………………………………………………………………… 2

二、招标范围和承包方式………………………………………………… 2

三、工期………………………………………………………………………… 2

四、技术要求及材料要求………………………………………………… 3

五、质量要求…………………………………………………………………… 3

六、招标方式 …………………………………………………………………………………………3

第二部分  投标须知…………………………………………………………… 4

一、日程安排…………………………………………………………………… 4

二、招标文件…………………………………………………………………… 4

三、投标费用…………………………………………………………………… 4

四、投标文件的编制…………………………………………………………… 4

五、评标、定标………………………………………………………………… 5

六、授予合同…………………………………………………………………… 5

第三部分  合同范本…………………………………………………………… 6

第四部分  投标文件……………………………………………………9

第一部分  综合说明

- 概况

- 工程概况

- 材料名称：江苏航运职业技术学院卫生间隔断供货。

- 工程地点：江苏航运职业技术学院卫生间改造工地。

- 招标范围和承包方式：

- 材料招标范围为：1. 铝型材蜂窝板；

2. 卫生间隔断配件；

- 承包方式为：现已安装的隔断质量参考：崇德楼四楼卫生间（样品间）

- 工程量（暂估）

大约：500平方米

- 进场时间

（一）首批2020年   月   日由施工方按学院中标的品牌规格采购进场，具体时间提前三天通知。

- 技术要求及材料要求

板材要求：

1.滚筒剥离强度，根据标准GB/1457-2005，滚筒剥离强度≥40；

2.抗压强度，根据标准：GB/T 1453，抗压强度≥3.2MPa

3.防火、烟毒试验，非金属材料应阻燃、低烟、低毒，所有材料符合行业标准；

4.面层：蜂窝板基本参数：两面1mm厚铝板，材质3003H24，表面拉丝处理；

5.封边：四周铝型材封边，材质6063T6，表面氧化处理；

6.蜂窝芯：铝箔材质3003H24，型号0.05×8，高度16.5mm。蜂窝板厚18mm；

7.L型收边：两面1mm厚铝板，材质3003H24，表面拉丝处理，安装防撞缓冲垫。

配件要求：

1.合页、门顶过梁、门锁、拉手、收边条、螺丝、螺母等采用304拉丝不锈钢产品；

2卫生间隔断撑脚、门顶过梁铝合金型材厚度不得低于0.8MM。

外观要求：

1.铝蜂窝板表面不能有可见的裂纹；

2.不能有深度超过0.5MM的划痕；

3.不能有深度超过1MM或直径超过25MM凹坑；每平方米范围内的凹坑数量不能超过五处；

4.铝蜂窝板四周边沿和孔的四周边沿需用型材封边，除工艺孔外，表面不允许有空腔；

5.铝蜂窝板不允许出现扭曲、翘曲及波纹。

- 质量要求

（一）国家标准。

（二）投标时须随附小样一件，贴好投标单位标签及投标项目。

中标人必须严格按投标封样样品供货，确保工程质量。

- 招标方式

- 本次招标采用公开招标方式, 中标价格适用期限：（如其他工程或本工程有增补现象的可参考中标价）2020年中标之日起至2021年12月31日,如有需要，再行招标。

- 本次招标将按照《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建设工程招标投标管理条例》和我市的有关规定执行。

- 如中标人不遵守投标文件中的承诺，在接到招标人中标通知后的3天内，借故拒签合同或拖延签订的，招标人可以取消其中标资格。

- 投标保证金伍仟元整单独密封加盖公章与标书一起送达投标现场，未中标单位无息退还，中标单位自动转为履约保证金，待合同期限履行完毕后无息退还。按照规定时限前送达，逾期作弃权处理，未中标者恕不退回投标文件。

第二部分 投标须知

- 日程安排

- 联系人： 朱老师 ，联系电话： 85960803/13306291912

- 投标截止时间及地点：2020年11月 9 日上午09:30时。

- 江苏航运职业技术学院大学生创业园一楼评标专用办公室（西大门北侧大学生创业园一楼）评标办公室。

- 招标文件

- 招标文件的组成，招标文件包括下列内容：

第一部分  综合说明；

第二部分    投标须知；

第三部分  合同范本；

第四部分  投标文件附表。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

- 招标文件的修改

- 在投标截止日期前，招标人可能会以招标文件答疑纪要的方式修改招标文件。

- 招标文件答疑纪要将以书面方式发给所有投标人，招标文件答疑纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

- 为使投标人在编制投标文件时把招标文件答疑纪要内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，并将在答疑纪要中说明。

- 现场踏勘

1.因受疫情影响，故不进行现场踏勘(以参考图片为准)可电话咨询。

2.招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能为投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解、结论概不负责。

- 投标费用

1.投标人为准备和进行招投标所发生和涉及的费用一概自理，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2.招标文件不收取任何费用。

- 投标文件的编制

投标人递交的投标文件应包含：编制的投标文件及投标文件附表、本招标文件要求投标人提供的有关资料。本文件第四部分的附表所列的文件必须全部填写，但可以按同样格式加以扩展。

- 投标文件内容

- 投标文件应当包括以下内容和资料：

- 投标文件目录；

- 营业执照、工商税务登记证（复印件加盖公章）；

- 投标函（附表一）；

- 授权委托书（附表二）；

- 江苏航运职业技术学院卫生间隔断投标报价清单；

- 使用产品的检测报告、及产品的相关数据。（含五金配件）

- 投标文件要求

- 投标文件应按招标文件要求的内容编制，投标文件一式两份，“正本”一份，“副本”两份，正本与副本应单独密封，正本与副本不一致时以正本为准。

- 投标文件应使用打印、复印或黑色墨水书写，保证页面整洁，在投标文件封面、投标函、授权委托书及报价表、封面部位均必须加盖公章和法人代表印章，并装订成册，装袋密封，包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。在投标截止时间前派人送达，超过时间送到的投标文件，招标人将不再受理。

- 投标报价

- 本材料采用固定单价方式，结算金额按实际验收合格的数量。合同单价包含但不限于供货及服务过程中涉及的所有材料费、利润、运费、税金、五金配件等，单价在合同实施期间固定不变，且不受市场价格以及政策性文件的变化而调整。

- 投标人的投标单价是指按照甲方确认签字的样板、国家规范和招标文件要求的全部费用单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

- 投标文件价格应用人民币表示。

- 投标文件中必须有明确的单价（含所有安装的五金配件）

- 投标文件的补充与修改

投标人在投标截止前可以作适当补充、修改，投标人的补充或修改，应使用与投标文件相同的密封和标志方式递交，并在包封上标明“修改”字样，并作为投标文件的组成部分。

- 无效标的界定

- 有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定标志、密封的；

- 投标书未加盖投标单位公章、法定代表人或其授权人的印签（或签字）；

- 授权委托书无投标单位法人章、法定代表人的印签（或签字），或非原件；

- 不响应、满足招标书的。

- 开标、评标、定标

- 评标委员会组织进行评标。

- 评标方式：最低评标价法中标。

- 招标人对中标结果不负责解释。若所有投标人的投标文件均不令人满意，招标人保留不接受所有投标人投标文件的权利。

- 授予合同

- 中标人接到中标通知后，与中标人签订供货合同（合同中注明中标单价），货款按实结算。

- 中标人不遵守投标文件中的承诺，在接到中标通知后的3天内，借故拒签施工的，招标人可以取消其中标资格，投标保证金不予退还。招标人评标排序第二顺位选取中标人。

第三部分  合同范本

江苏航运职业技术学院卫生间隔断供货及相关服务合同

甲方：                                   签约地点：

乙方：                                   签约时间：        年     月     日

甲方因卫生间改造项目建设需要，向乙方订购下列产品，双方在平等互利的基础上，经甲乙双方友好协商一致同意后，特签订如下供需合同条款，以资共同遵守执行。

一、产品使用工程项目

- 产品名称：江苏航院卫生间改造隔断。

- 使用项目：江苏航院卫生间修缮项目。

- 供货内容

| 序号 | 品种 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间隔断（含所有的五金配件） |  | 品牌： 按甲方确认的样板相符的货号品种供货。 |
| 备注： | 货款按实计算。 |  |

2、本合同单价包含材料经甲方验收合格之前的所有费用及所有售后服务费用(含税)。

- 质量要求

板材要求：

1.滚筒剥离强度，根据标准GB/1457-2005，滚筒剥离强度≥40；

2.抗压强度，根据标准：GB/T 1453，抗压强度≥3.2MPa

3.防火、烟毒试验，非金属材料应阻燃、低烟、低毒，所有材料符合行业标准；

4.面层：蜂窝板基本参数：两面1mm厚铝板，材质3003H24，表面拉丝处理；

5.封边：四周铝型材封边，材质6063T6，表面氧化处理；

6.蜂窝芯：铝箔材质3003H24，型号0.05×8，高度16.5mm。蜂窝板厚18mm；

7.L型收边：两面1mm厚铝板，材质3003H24，表面拉丝处理，安装防撞缓冲垫。

配件要求：

1.合页、门顶过梁、门锁、拉手、收边条、螺丝、螺母等采用304拉丝不锈钢产品；

2卫生间隔断撑脚、门顶过梁铝合金型材厚度不得低于0.8MM。

外观要求：

1.铝蜂窝板表面不能有可见的裂纹；

2.不能有深度超过0.5MM的划痕；

3.不能有深度超过1MM或直径超过25MM凹坑；每平方米范围内的凹坑数量不能超过五处；

4.铝蜂窝板四周边沿和孔的四周边沿需用型材封边，除工艺孔外，表面不允许有空腔；

5.铝蜂窝板不允许出现扭曲、翘曲及波纹。

2、乙方承诺向甲方所供产品严格遵守国家相关规范、技术标准或行业标准及甲方的要求，如上述质量标准或要求不一致的，以要求最高最严格者为准。

3、本合同签订前三天内，乙方须按本合同附件所列产品送样，样本经甲方确认同意后即封存，经双方签字确认的封样样板作为今后交货的验收依据。

4、甲方所订购的产品等级为优等品，乙方应随货提供质量等级检验合格证明书。

5、乙方所提供的产品应确保全部尺寸无偏差（按国家标准执行）。

6、乙方应保证其提供的材料是无质量瑕疵的，在生产加工工序及选料应严格把关，使产品在各个方面符合合同规定的质量、规格要求。

7、乙方提供的货物不符本合同所指定的质量标准或封样样板，甲方可拒绝接收或要求乙方更换合格品，如因此造成的全部损失由乙方承担。

四、验收标准

按双方签字确认的样板、本合同所述技术要求、材料要求及质量要求交货验收。

4.1发货期限及交货地点

（1）甲方提前五天通知乙方，乙方应按工程进度需求及时把材料运送到场，直至全部供货完毕。如需变更供货计划，则由甲乙双方另行协商确认。

（2）乙方送货至甲方指定地点：【江苏航运学院--项目现场】。货到现场乙方负责卸货包含上楼费用，甲方应为乙方卸货提供便利。

（3）每批次的供货数量以双方确认的供货计划为准。

4.2包装标准、包装物的供应与回收

产品包装应满足国家相关标准，如因包装不善而引起的破损均由乙方承担。包装物乙方不回收。

4.2验收方式及提出异议期限

1、货到交货地点后，乙方通知甲方接收并进行到货检验，具体检验工作由甲方的指定人员实施，到货检验的内容如下：

(1)在货到交货地点后的【1】个工作日内，甲方（资产管理中心组织）依据本合同的约定对货物进行检验，主要核对：材料质量、数量、规格型号、外观破损情况、交货资料等外观可见情况。验收合格的，甲方代表签署甲供材料验收单。甲方有权拒收不符之产品并以书面形式通知乙方，所退不合格产品乙方应于1个工作日内给予调换补齐，该调换时间不得作为乙方延迟交货的理由。

(2)乙方应根据甲方的要求，提供甲方认为需要提供的所有资料。

2、在材料最终安装完毕，并经甲方验收合格签字确认后，方视为乙方交付的货物验收合格。在最终验收合格之前：如因乙方货物不符合本合同要求，甲方要求调换或退货的，乙方应承担一切相关费用及给甲方造成的损失。

五、付款方式

1、预付款：本合同不支付预付款；

2、每批材料送到指定地点，验收合格交接单完成签字，甲方在安装完毕后三十天内付该批材料的货款，一次性支付完毕（单批次）。

六、质保期

1、本合同项下产品的质保期为一年，自验收合格并交付甲方之日起计算。在保修期内，由于乙方产品的质量原因引起任何损坏的，乙方接到甲方的通知后，必须在24小时内至甲方现场进行免费更换，乙方不得延误维修时间。

七、违约责任

1、如乙方不能按照本合同的约定履行义务，须向甲方支付本合同货款总额30％的违约金，同时赔偿甲方因此造成的全部损失（包括但不限于另购买产品造成的所有费用）。

2、鉴于乙方产品质量的重要性，对于乙方本合同项下的三项重要义务，双方特别约定如下：

（1）若乙方违反本合同约定的质量要求及质量保证义务，应承担由此给甲方造成任何损失的全部责任。

（2）若乙方不能依约供货，影响甲方工期，应承担由此给甲方造成任何损失的全部责任。

（3）乙方还应承担违反本合同约定义务而给甲方造成的其他不必要的费用支出（如因诉讼产生的诉讼费、律师费等）。

3、如因甲方的资金未到位而引起乙方供货延迟影响了工期，则乙方不承担任何责任。

八、其他

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后即生效，至保修期满终止。

2、本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同条款的任何变更、修改，须经双方协商同意，另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成可向甲方住所地的法院提起诉讼。

5、在本合同期间及本合同解除或终止后，合同一方应对另一方在合同签署之前或之后以书面、口头或其他方式向其披露的属保密性质的任何资料承担保密义务。保密资料包括与本合同有关的一切合同、订单附件、文件资料及其他商业秘密信息。除为履行本合同项目的义务以外，负有保密义务的一方不得为任何其他目的使用保密资料。

6、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲   方：                                 乙   方：

（盖章）                                 （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                            或委托代理人：

签订日期：                                签订日期：

第四部分  投标文件附表

附表一：投标函

投 标 函

南通航运职业技术学院：

- 根据江苏航运职业技术学院---卫生间隔断供货与相关服务招标文件，我方经研究本工程材料招标文件等相关资料后，我方愿以：

单价：       （元/㎡）（含所有的五金配件）           大写承包上述材料供货（大小写不符的按大写金额执行）。

- 一旦我方中标，我方保证在  三  天（日历日）内签订供货合同。

- 我方保证质量达到   优等   。

- 承诺接受招标文件中的全部条款。

投标人：                                             （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：           电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

日期：  2020年      月      日

附表二：授权委托书

# 授权委托书

本授权委托书声明：在本委托书上签字的                  （公司名称)

的                 (法人代表姓名、职务)以法人代表的身份代表投标人授权在本书上签字的              (被授权委托人姓名、职务)为投标人的合法委托代理人，以本公司名义参加 江苏航运职业技术学院 的 卫生间隔断  的投标活动。被授权委托人在投标、合同谈判、合同签约、合同履行过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

被授权委托人无转委托权。

签字如下，以资证明。

投标人（签章）：

法人代表（签字、盖章）：

被授权委托人（签字或盖章）：

日期： 2020 年    月    日