南通航运职业技术学院

工业机器人实训室学生技能竞赛设备采购招标书

为满足机电一体化专业的教学需要，满足STEM创客创新训练的要求，我院拟采取自主招标的方式，购置小型模块机器人设备一批，可以参加江苏省大学生机器人大赛--MAKEBLOCK平台赛现就有关事宜说明如下：

- 招标要求

1、总体要求

小型模块化机器人，能够搭建多种不同形态，可以供学生进行创新训练，能够满足参加江苏省大学生机器人竞赛要求。

2、采购要求如下：

| 序号 | 项目名称 | 参考图示 | 材料与制作要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进阶教育版EPAL创客套装 |  | 1、产品描述：至少包含100个机械件和电子元件，能够搭建坦克车、三轮竞赛车和自平衡小车三种不同形态。 2、EPAL电子模块特点：1）开发板特点：基于开源Arduino Mega2560硬件开发，至少拥有6种不同的板载EPAL传感器，提供不少于10个扩展口。使用6pin水晶头的RJ25连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。3）电子模块采用颜色标识来区分各种用途不同的模块 3、材料(结构件)：主要结构件材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密；耐高温度达到500摄氏度。抗拉强度大于250MPa；耐力大于172MPa；延伸率小余1.7%；硬度大于70HB。 4、软件1)基于scratch2.0 二次开发的图形化编程软件。2)有大量方便好用的 c/c++ 库函数。3)含有手机平板以及电脑端操纵软件，都可编程。 5、教程：1) 具有本品牌专门的学习网站2）标配详细的产品说明书3）配置一本教材，不低于16课时。需要厂家针对本项目提供的授权文件以及售后服务承诺函 | 套 | 2 |
| 2 | 高级教育版EPAL创客套装 |  | 1、产品描述：至少包含80种、160个零件，能够至少搭建10种不同形态的epal机器人，包括机械臂坦克机器人、移动摄影车 、3D 摄影台、自平衡机器人、机械酒保机器人等。 2、EPAL电子模块特点：1）基于开源Arduino Mega2560硬件开发，并提供不少于5个传感器扩展口、8个直流电机驱动口、4个步进电机驱动口、4个编码电机驱动口，兼容树莓派。2）传感器种类至少包括：陀螺仪、快门线传感器、超声波传感器、巡线传感器、声音传感器、蓝牙模块等。3）使用的是6pin水晶头的RJ25连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长 3、材料(结构件)：主要结构件材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密；耐高温度达到500摄氏度。抗拉强度大于250MPa；耐力大于172MPa；延伸率小余1.7%；硬度大于70HB。 4、软件：1)基于scratch2.0 二次开发的图形化编程软件。2)有大量方便好用的 c/c++ 库函数。3)含有手机平板以及电脑端操纵软件，都可编程。 5、教程：1)具有本品牌专门的学习网站2)说明书：至少包含3种形态搭建的纸质说明书。需要厂家针对本项目提供的授权文件以及售后服务承诺函 | 套 | 2 |
| 3 | 赛事器材包 |  | 1、产品描述： 该赛事器材包零件种类不低于80种，数量不低于3000个，包含连接件，结构件，电机，电子模块，传动器件，通讯模块以及各种连接的螺钉螺杆等零件。 2、功能描述： 该套件除了比赛时候搭建参赛设备之外，更重要的是可在平时的教学中起到设备扩充。使套件教学更加的多样化，增加学习的乐趣性以及教学的可持续性。通过2.4G通讯方式，可与电脑连接或手柄等方式直接控制机器人。 3、EPAL主控板特点： 集成了多种传感器，使学习编程更有趣和节约成本 2) 兼容RJ25体系电子模块，增加了更多的拓展余地。3）采用颜色标示来区分各种用途不同的模块，用户可通过识别颜色就能够正确连接主控板和电子模块，连接更有趣、准确，降低连接门槛； 4、EPAL创新机器人套件零件： 滑轨双孔梁长度64至192，数量不低于29个。方梁导轨长度72至184，数量不低于16个。支架和连接片数量不低于40个，种类不低于12种。各种直流电机、智能舵机、无刷电机、编码电机数量不低于10个。各种电机连接线和支架数量不低于20个。各种螺丝螺杆铆钉，数量不低于2500个。以及全向轮、航模电池、手柄、电调、各种传感器等，数量不低于20个。 5、材料(结构件)： 主要结构件材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密；耐高温度达到500摄氏度。 6、软件： 1)图形化编程软件: 基于scratch2.0 二次开发的图形化编程软件。2)arduino IDE: 有大量方便好用的 c/c++ 库函数，并且库函数标配使用手册，同时每个电子模块需具有编程例子供参考。3)APP:不仅可以直接操控机器人，同时还可以快速实现用户的设计创意。4）网页版编程软件：可提供网页版编程软件，方便网页在线进行编程，需提供网址。 7、赛事体系： 可以参加设备平台的相关赛事 8、需要厂家授权文件 | 套 | 2 |
| 4 | 赛事场地包 |  | 江苏省大学生机器人大赛赛事专用场地，可用于平时的训练。包含不低于数量580个零件，种类不低于24种，可搭建出赛事专用的场地。 | 套 | 1 |
| 5 | 海陆空模块化无人机 |  | 功能：这是一款由1个主控板和6个动力模块组成的模块化EPAL无人机，并且可以变形成气垫船，畅玩海陆空，功能由你定。只需要简单拆散无人模块，搭配船体配件，重新组合，便可轻松实现变形功能。气垫船可悬浮在水面或者陆地上。独有的磁吸模块化设计，结合生活素材，支持DIY创造。配合专门的APP，进行图形化编程，可以解锁设计出更多的特技。用你的创意，开启属于自己的新天地。可以一键玩出自动起飞悬停、翻滚、盘旋等飞行特技。需要厂家针对本项目提供的授权文件以及售后服务承诺函 材料：安全抗摔，EPP环保材质，轻量抗摔，安全的包裹住桨叶。 APP操控：支持ios/Android 使用场景：空中、陆地、水面 颜色：黑色 速度：≤2m/s 高度：≤5m 操控距离：≤10m 电池容量：700mAh 连接方式：蓝牙 | 套 | 1 |

二、投标人及标书基本要求

1．投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2．公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩（合同复印件）等。

3．所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4．产品报价。

5．质保、售后服务承诺细则。

6．无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7．投标书正本一份，副本二份。

三、投标时间地点及联系方式

投标人请于2017年11月07日16:30前，把标书密封好，在标书封面注明投标项目、单位名称、联系人手机号码，盖上单位公章。价格标封装在小信封内，放置在投标的大袋中。请将投标材料送达南通航院崇德楼216室资产管理处。不符合规定的标书不予受理。

地址：南通市经济开发区通盛大道185号航运学院崇德楼216室。

邮政编码：226010。

技术咨询：18021692362（张老师）

投标联系：0513-85960975（陈老师）

四、评标

1．由学院职能部门、使用部门、监审处、财务处及行业专家组成的评标工作组评标。

2．评标采用综合评标法，即投标文件满足本招标书全部实质性要求且得分最高的供应商为中标候选人。其中，价格占50%，质保占20%、售后服务30%。

3、评标结果：由评标小组电话通知中标单位。

五、供货时间及售后服务

1．供货商负责设备运输、装卸及安装调试工作（费用由供货商支付）。

2．供货商应在合同规定的时间和地点交付使用，交付延期或出现其他违规行为，按违约处理。

3．供货商对产品及其配套件提供三年质保，终身维修（耗材除外）。

4．售后服务：24小时以内上门服务。

六、违约处理

1．不能按时交付使用，每延误1天扣合同金额的5‰。

2．售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3．参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性。一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式

货到并安装调试验收合格后，支付合同款的90%。余款10%作为质保金在一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

招标工作组

2017年10月12日