南通航运职业技术学院

建筑材料实验室采购招标书

为满足港口与航道工程专业建筑材料课程教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购买建筑材料实验室仪器，现就有关事宜说明如下：

一、采购的仪器名称、数量及技术要求：详见 附表一

二、投标人及标书基本要求

1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、所提供仪器及附件等必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、产品报价（含配套服务和维修费，根据标书后附的表格分项目明细进行报价）。

5、服务承诺细则（在标书中详细说明投标单位服务承诺）。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本两份。

三、供货时间及售后服务

1、合同正式签订后，在30天时间内到货，交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、所有产品提供三年期质保，终身维护。

3、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。

四、投标时间地点及联系方式

投标人请于2008 年9 月 28 日17：00前，把密封好的标书（标书内提供与投标产品一致的产品彩页说明，盖上单位公章及法人代表印章）及投标保证金人民币壹万元整（现金或支票进帐单, 帐号：32001648636051401632  开户行：建行南通分行营业部）送达南通航院行政楼303室纪检室。不符合规定的标书不予受理。

联系人：蔡冬林、郁则青

联系电话：85965510  85960860 13814606139

地址：南通市经济开发区通盛大道185号

邮政编码：226010

五、开标时间与评标

1、2008年10 月10日前，招标工作组、审计处及纪检部门组织开标。

2、根据投标商所投产品的技术性能、质量和价格，以性价比最优者中标。

六、违约处理

1、不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。

2、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式：

货到经验收合格，支付合同款的90%，余款一年后产品无质量问题一次付清。

南通航运职业技术学院实训及设备管理处

招标工作组

2008年9月16日

附表一：                       南通航院建筑材料实验室采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 技术规格 指标参数要求 | 数量 | 用途 | 备注 （参考品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土试验用振动台 | 0.8m2 | 振幅0.5mm，振动频率：50Hz， 振动时间：自动1～99s ，手动：自定 所用电机及电器具有CCC认证标志 | 1 | 混凝土拌合物性能试验 |  |
|  | 水泥胶砂振动台 | ZS-15 | 符合GB/T17671-1999、JC/T682、BS3892、ISO679标准要求 振实台振幅15mm 振动频率60次/分 所用电机及电器具有CCC认证标志 | 2 | 水泥试验 水泥胶砂强度试验 |  |
| 2 | 电子磅秤 | 100kg | 感量50g | 1 | 粗骨料堆积密度测试 |  |
|  | 电子台秤 | 15kg | 感量1g | 2 | 骨料含水率测试 |  |
|  | 托盘天平 | 5 kg | 感量1g | 4 | 碎石和卵石的表观密度测试 |  |
|  | 托盘天平 | 2 kg | 感量1g | 4 | 骨料含水率测试 |  |
|  | 托盘天平 | 1 kg | 感量0.1g | 4 | 表观密度测试 |  |
|  | 电子天平 | 1 kg | 1000g±0.01g | 2 |  |  |
| 3 | 混凝土标准养护室全自动温湿控制仪 | HBY-40A | 室内温度和湿度控制，产品符合GB/T50081、ISO2736标准要求。 温控范围：0～50℃，温控精度：±1℃，相对湿度范围：≥95%，养护空间：≈30 m3， 所用电机及电器具有CCC认证标志 | 1 | 混凝土力学性能试验 | 无锡建仪 |
| 4 | 混凝土搅拌机 | HJW60 | 进料容量48L，出料容量30L，最大出料容量33L；搅拌轴转速48转/分；电源电压：380V 所用电机及电器具有CCC认证标志 | 1 | 混凝土拌合物性能试验 | 无锡建仪 |
|  | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 |  | 2 | 水泥试验 |  |
|  | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 符合GB/T17671-1999、BS3892、ISO679标准要求； 搅拌叶宽度 135mm 搅拌锅容量 5L 自转：低速：140±5 r/min；高速:285±10 r/min 公转：低速：62±5r/min；高速：125±10r/min 所用电机及电器具有CCC认证标志 | 2 | 水泥试验 （水泥胶砂强度试验） |  |
|  | 砂浆搅拌机 | SJ-15 | 产品符合JGJ70-90标准要求 搅拌容量15L 搅拌叶转速（顺时）80±4r/min 搅拌筒转速（逆时）60±2r/min 电源、功率：380V ，1.1KW | 2 | 建筑砂浆试验 |  |
| 5 | 压力试验机 | 200T | 最大实验荷载2000KN；试验示值相对误差±1%以内、试验量程范围2%-100%FS；具有2400N/s±200 N/s的加荷能力；抗压夹具为双臂式，加压板面积为40mm×40mm；电气控制、软件操作满足GB/T50081-2002普通混凝土抗压强度试验方法 所用电机及电器具有CCC认证标志 要求改装成数显 | 1 | 混凝土抗压强度试验 | 无锡建仪 |
|  | 数显抗压抗折试验机 | 60T | 产品符合GB/T17671、GB/T3722标准要求 最大荷载：600kN 示值精度：±1% 中间净距：320mm 电机功率：0.75Kw 所用电机及电器具有CCC认证标志 | 1 | 水泥胶砂 抗压抗折强度试验 | 无锡建仪 |
| 6 | 标准法维卡仪 |  | 试杆有效长度50mm±1mm；终凝用试针长度30mm±1mm | 4 | 水泥试验 （水泥标准稠度用水量、 凝结时间测定） |  |
|  | 数显砂浆稠度仪 | SC-145 | 产品符合JGJ70-90标准要求 锥体及标尺合重：300±2g 数显标尺量程0~150mm； 试锥高度145mm，锥底直径75mm，盛砂浆容器高180mm，直径为150mm | 4 | 建筑砂浆试验 |  |
|  | 数显混凝土 维勃稠度仪 | VBR-Ⅱ | 产品符合GB/T50080、JG3043、ASTMC143、BS1881标准，震动频率：50±3HZ；空载振幅：0.5±0.1mm。 | 2 | 混凝土拌合物稠度试验 |  |
|  | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150 | 产品符合GB1345-91标准要求 筛析测试细度：80μm； 筛析自控时间：2min； 工作负压可调：-4000～-6000pa 喷气嘴转速30±2r/min 负压源功率：900W； 带筛座； 所用电机及电器具有CCC认证标志 | 2 | 水泥试验（水泥细度检验） |  |
| 7 | 新水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 全不锈钢 对水泥安定性能进行雷氏法及试饼法两种测定。对升温保温均能自动控制，也可人工控制。符合GB1346-89检验规定。 技术参数： 1、有效容积：约31升 2、升温时间（20升至100℃）：30±5分钟 加热时间控制：0～3.5小时 3、加热功率：2组共4KW 5、数控定时：24小时，可调 整个实验过程不需要补充水量 | 1 | 水泥试验（安定性试验） |  |
| 8 | 数显电热恒温鼓风 干燥箱 | 101A-3 | 数字显示 工作室尺寸：500×600×750mm 温度：10~300℃ 加热功率：4KW；电压：220V； 所用电机及电器具有CCC认证标志 温度波动±1度 | 2 | 建材基本性质实验 （密度、表观密度等实验）及混凝土骨料测试 |  |
| 9 | 顶击式标准筛振筛机 | DBS-300 | 产品符合GB9902标准要求 配套筛子规格 Φ200 Φ300mm 筛子顶击行程10mm 筛子顶击次数160r/min； 筛分效率>95%；电源功率：220V 550W 所用电机及电器具有CCC认证标志 | 2 | 混凝土用砂石试验 （砂的颗粒级配） |  |
|  | 砂标准筛 |  | Φ300 | 4 | 混凝土用砂石试验 （砂的颗粒级配） | 浙江上虞 |
|  | 石子标准筛 |  | Φ300 | 4 | 混凝土用砂石试验 （石子的颗粒级配） | 浙江上虞 |
| 10 | 塌落度筒 | 全套 | 底部直径：Φ200±2mm；顶部直经：Φ100±2mm； 高度：300±2mm；捣棒直径16mm，长600mm；带喂料斗。 | 8 | 普混凝土拌合物稠度试验 |  |
|  | 雷氏夹测定仪 （含雷氏夹） | LD-50 | 产品符合GB/T1346、ISO9597标准 用于检测雷氏夹质量是否符合要求，也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安全性。 主要技术参数： 1.专用砝码重量 300g； 2.量值刻度板最小刻距0.5mm 雷氏夹主要技术参数：在300克负荷下两针尖距离的最大膨胀值 ≤17.5±2.5mm 去负荷后要求恢复正常状态 10mm，净重 30g | 8 | 水泥试验（安定性试验） |  |
|  | 李氏瓶 | 250ml | 高243mm，瓶最大直径90mm，瓶底65mm,最小刻度0.1ml | 10 | 建筑材料基本性质 密度测试 |  |
| 11 | 游标卡尺 |  | 精度0.1mm，200mm长 | 6 | 建筑材料基本性质 表观密度测试 |  |
|  | 钢直尺 |  | 长度50cm，分度值1mm | 10 |  |  |
|  | 秒表 |  |  | 6 | 水泥凝结时间测试 |  |
| 12 | 试块模子 |  | 150×150×150mm | 10 | 混凝土抗压强度测试 |  |
|  | 试块模子 |  | 100×100×100mm | 10 | 混凝土抗压强度测试 |  |
|  | 水泥胶砂试模 |  | 三联模，模槽内腔尺寸为40mm×40mm×160mm | 10 | 水泥试验 （水泥胶砂强度试验） |  |
|  | 砂浆试块三联试模 |  | 试模内壁边长为70.7mm的无底立方体金属试模 | 10 | 建筑砂浆抗压试验 |  |
|  | 水泥净浆试模 |  | 上口φ65±0.5mm，下口φ75±0.5mm，高40±0.2mm 下配玻璃板 | 10 | 水泥性能测试 （标准稠度用水量测试） |  |
| 13 | 量筒 |  | 1000ml | 10 |  |  |
|  | 量筒 |  | 500ml | 10 |  |  |
|  | 标准漏斗 |  |  | 10 |  |  |
|  | 容积升 | 1-30升 |  | 6套 |  |  |
|  | 量水器 | LS-170 | 最小刻度0.1ml，精度1% | 10 |  |  |
| 14 | 平头铁锹 |  |  | 6 |  |  |
|  | 小铲 |  |  | 10 |  |  |
|  | 瓦工用泥抹刀 |  |  | 10 |  |  |
|  | 温度计 |  | 180（0.5）℃，50（0.1）℃ | 各5 |  |  |
|  | 铝制料勺 |  |  | 10 |  |  |
|  | 金属盆 |  | φ40-50cm | 10 |  |  |
|  | 浅盘 |  | 40×60cm，铁质 | 20 |  |  |
|  | 毛刷 |  |  | 10 |  |  |
|  | 广口瓶 |  | 1000ml，磨口带玻璃片 | 10 |  |  |
|  | 金属丝刷 |  |  | 10 |  |  |
|  | 拌和铁板 |  | 1.5×2m | 4 |  |  |
|  | 木锤 |  |  | 8 |  |  |