江苏航运职业技术学院

中小组立装配实训采购项目招标文件

项目编号 ：HYZB20211118124

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期： 2021 年  11月  18日

中小组立装配实训采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对中小组立装配实训采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

# 第一部分 招标公告

一、项目名称：中小组立装配实训采购项目

二、采购数量：1批

三、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

四、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人具有和船舶类学校、企业合作经验或《营业执照》经营范围包含以下任意一种：船舶配件制造、软件开发、机械设备；

（四）投标人需提供承诺书(承诺一切与招投标有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有软件及货物，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)；

（五）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（六）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

五、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

六、投标时间：2021年12月8日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

七、联系方式：

仇老师0513-85965668

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

八、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

九、开标时间：2021年12月8日09时:30分(如学院有重大活动，另行通知。)

十、开标地点：江苏航运职业技术学院203会议室。

十一、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件技术标一份正本和肆份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。

（2）所购硬件质保期三年，软件系统提供三年免费升级服务。

（3）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（4）商务标报价清单。

（5）提供增值税专用发票。

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |

十二、投标保证金：无

十三、项目资金兑付

1.质保金：投标人中标后，将合同总价的10%（计XX）作为质保金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。质保金在产品验收合格一年后若无质量问题，由需方一次性付清。

2.货款：

合同签订生效后一周内支付合同总金额的30%，货物（设备）安装调试结束后，项目进行验收，最终验收合格后（以甲方签发终验收合格证书为准），支付合同总金额的70%。

十四、完成时间

合同签订后30天内，应完成本项目合同及标书条款要求，并验收。

十五、违约处理

如不能按期完成及通过验收，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

# 第二部分  招标项目要求

## 一、项目概况及总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

3.投标文件中需要对所购中小组立装配实训相关设备质保期满后的维护收费和可能存在的升级费用进行阐述。

## 二、项目技术要求

为满足学校船舶专业实训教学工作要求，根据教学要点及相关要求，建设中小组立装配实训项目。项目将针对教学场地、教学专用设备、教学辅助资源等内容进行整体建设。本中小组立教学实训项目通过虚实结合的方式，让学生自己动手拼装船体中小组立，以巩固加深学生对船体结构的学习。整个场地尺寸约10m*8m。

根据相关教学及实训要求，项目采购货物及相关技术要求如下表所示：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可拆装小组立教学实训模型 | ★1.每套模型包含8种典型小组立缩比模型 ★2.为满足教学要求，每个小组立模型可以以零件为单位进行拆装 3.模型材质为3MM厚度的亚克力板材 4.每个小组立模型最长边尺寸不小于45cm | 4套 |
| 2 | 可拆装中组立教学实训模型 | ★1.每套模型包含8种典型中组立缩比模型 ★2.为满足教学要求，每个中组立模型可以以小组立为单位进行拆装 3.模型材质为3MM厚度的亚克力板材 4.每个中组立模型最长边尺寸不小于75cm | 1套 |
| 3 | 中小组立虚拟装配教学系统 | 中小组立虚拟装配教学系统将以船舶中小组立装配工艺为基础，构建船舶中小组立装配软件，实现船舶中小组立装配顺序及工艺的教学实训。系统需支持常用船舶设计模型数据的装配序列/路径自动生成和优化、装配过程播放控制、三维装配作业指导文件生成等功能。 功能要求： 1.支持文件操作，具有导入模型文件、导出、导出选择等功能； 2.具有模型双面显示功能，达到很好的显示效果。 ★3.支持立体显示功能与参数调节，立体显示有四个参数对视差进行设置，“屏幕距离”、“两眼视距”、“屏幕高”、“屏幕宽”。本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 ★4.支持从船舶生产设计系统Tribon 、AM、SPD中抽取装配结构信息，导入装配文件，自动构建装配结构树，支持在软件中自行建立装配结构树的功能。本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 ★5.支持多个文件外部合并和保存的功能。本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 ★6.支持轨迹球漫游模式和步行漫游模式进行漫游。本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 ★7.支持装配结构树的新建与修改，能在可视化界面下装配层次结构、装配顺序的调整的功能。本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 ★8.支持建造基面的交互定义的功能。本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 9.支持查找和定位模型的功能； ★11.支持动态装配过程自动生成的功能。本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 12.支持装配动画序列播放、装配视频生成的功能。 13.支持设计和工艺信息查询的功能； ★14.支持三维作业指导手册生成的功能。本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 15.需提供≥8个中小组立三维模型进行船舶装配工艺实训。 | 1套 |
| 4 | 船体模型数据转换接口 | 提供船体模型数据转换接口，可以将常用船舶设计数据转换成虚拟仿真软件所支持的格式。 ★1.软件支持常用船舶设计系统（TRIBON、AVEVA Marine、Catia）及各种常用虚拟仿真格式数据与虚拟仿真软件（SPNavis、Delmia、VEGA）的数据转换接口，为船舶结构认知虚拟教学数据提供转换接口。 ★2.支持输出IVE、3DXML、3DS、Open Flight、NVM、OSG、Open Inventor等数据格式；本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 ★3.支持模型轻量化、压缩、光滑等优化处理。本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 ★4.可以按照常用船舶设计软件的结构分类批量转换数据模型；本功能需提供系统界面截图并加盖供应商公章。 | 1套 |
| 5 | 装配教学触控一体机 | 硬件规格要求： 1.屏幕参数不小于：50寸红外触控屏，分辨率不小于720P； 2.触控参数：采用红外触控技术，支持在 Windows 系统中进行 10 点或以上触控； 3.处理器：i7及以上； 4.储存空间不小于：8G内存+120G固态硬盘； 5.带人体工程学支架。 | 1套 |
| 6 | 激光雕刻机 | 有效工作台尺寸不小于：1300x2500mm 工作方式：切割 雕刻 激光器功率不小于130w 雕刻速度：0-64000mm/min 切割速度：0-36000mm/min 工作电源：220v 运行温度：0-40°C 支持格式：PLT,DXF,BMP,AI,DSP等 适用材料：亚克力、密度板、木板等 包含配套水冷装置1套； | 1套 |
| 7 | 雕刻机配套电脑 | 建议配置不低于：十代i5-10400F；8G内存以上；独显；512G存储； 23英寸显示器 | 1套 |
| 8 | 雕刻机配套桌椅 | 电脑桌尺寸（长*宽*高）约：120*60*75cm 材质：复合板 烤漆钢管 | 1套 |
| 9 | 亚克力板材 | 厚度：3mm； 长宽约：1200*2400mm 透明亚克力：100张 蓝色亚克力板x30张 红色亚克力板x20张 | 150张 |
| 10 | 中小组立零件存放货架 | 规格要求： 单层最大承重250kg 产品尺寸（长*宽*高）约：200*60*200cm | 1套 |
| 11 | 中小组立拼装操作区不锈钢操作台 | 规格要求： 尺寸约150*80*80cm 材质：不锈钢 | 4套 |
| 12 | 中小组立成品教学模型展示台 | 规格要求： 尺寸约180*80*80cm 材质：不锈钢 | 2套 |
| 13 | 中小组立零件分类货篮 | 规格要求：尺寸约60*40*30cm | 12套 |
| 14 | 工具储藏柜 | 规格要求： 铁质带锁存储柜 尺寸约：180x85x39cm； | 1个 |
| 15 | 辅助工具 | 需提供教学使用辅助工具一套，规格要求： 1.502胶水8g：500支； 2.解胶剂50ml ：30个； 3.油性笔 ：100支； 4.双面胶9mm ：200个； 5.美工刀 ：100把； 6.钢尺 ：50个； 7.卷尺 ：30个； 8.劳保手套 ：100双。 | 1套 |

## 三、服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

1. 所购硬件质保期三年，软件系统提供三年免费升级服务。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

- 产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标方对使用方进行所有设备的免费使用培训。

# 第三部分  开标和评标

## 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

## 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：

综合评分法，评标小组对各单位资质、信誉、技术功能和价格等进行综合评审。在满足投标人资质要求前提下，对投标人的技术标和商务标进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选人，中标候选人的报价为中标价。投标人总得分为技术标、商务标评分之和。本次评标，技术标满分70分，商务标满分30分，总分值为100分。

（1）技术标评分要点如下：

| 序号 | 要 点 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业 实力 | 投标人资质： （1） 投标人具备省级及以上高新技术企业相关证书的得2分。需提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 （2） 投标人具有ISO9001质量管理体系认证得2分，提供以上证书复印件和在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page的查询结果，未提交或提交不全的不得分。 （3） 投标人软件行业企业信用评价具有AAA级信用企业证书得 3分；具有AA级信用企业证书得2分；具有A级信用企业证书得1分。需提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 (4)投标人具有省级以上（含省级）科技奖（限船舶相关）得2分，需提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 （4）项目总负责人具有相关专业（船舶类）高级技术职称（技术职称需提供证书复印件）得2分 | 11 |
| 2 |  | 投标人业绩： 投标人提供2020年1月1日至投标截止日前承担过的学校船舶类仿真实训项目业绩，每提供一个业绩得2分，最多得10分。投标人须同时提供中标公告（须提供相关网站中标公告的网页截图（含网址）并注明网址）、中标通知书、采购合同文本复印件并加盖公章，未同时提供以上证明材料的本项不得分。 | 10 |
| 3 | 技术 参数 | 技术要求响应情况： 根据投标人所投产品的技术参数响应情况评分，完全满足技术参数要求得30分，其中“★”指标为重点功能要求，每有一项负偏离扣减2分，扣完为止，其中有需提供功能截图的必须提供。 带★设备产品参数为重要参数，按照磋商文件要求提供的证明材料为评分依据，相关纸质证明材料请加盖供应商公章，未按要求提供证明材料的视为负偏离。 按照招标文件技术参数要求提供证明材料，未提供的视作未实质性响应磋商文件，该项不得分。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，视为无效投标，并追究相关责任。 | 30 |
| 4 |  | 系统软件成熟度： 投标人分别提供中小组等船舶结构虚拟装配、船体模型数据转换两个船舶专业方向软件系统的产品登记证书或软件著作权证书。每提供一个得3分，最高得6分。 注：须提供相关证书或证明材料复印件（加盖公章），原件备查，否则不计分。 | 6 |
|  |  | 设计规划效果图： 投标人提供场地设计规划效果图，由评委进行横向比较评分，总计5分，具体如下： （1）效果图场地规划完整、布局合理美观、展教组合得当的得5分； （2）效果图场地规划比较完整、布局比较合理美观的、展教组合比较得当得3分； （3）效果一般，欠完整、欠合理、欠得当的得1分。 （4）未提供效果图的不得分。 | 5 |
| 5 | 服务 承诺 | 售后服务： 评委根据投标人提供的售后服务方案，包括服务响应时间、到达现场时间、邮件和电话等即时通讯工具沟通、远程处理等服务方式进行综合评定。 （1）在满足本招标文件基本要求的基础上，售后服务方案安排合理、可行性强、有利于本项目实施的得4分； （2）售后服务方案一般的，服务响应方式不具体，得2分； （3）未提供售后服务方案的不得分。 | 4 |
|  |  | 服务团队人员配备及职责分配情况： 评委根据投标人提供的项目团队人员配备情况及项目实施方案（安排的定期回访、定期技术交流等情况）进行横向评议并评分。 （1）项目团队人员的专业性强、职责描述清晰、项目实施方案合理、可行性强、有利于本项目实施的得4分。 （2）项目团队人员配备和项目实施方案一般的得2分。 （3）未提供项目方案的不得分。 | 4 |
| 总 计 | 70 |

（2）商务标评分方法如下：

商务评标基准分为30分，满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分），其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。采用四舍五入法，得分保留小数点后两位。

根据上述评分标准，由评委进行综合打分，总得分最高的为第一中标候选人。若总得分相同，则技术标（或商务标）得分高者，为第一中标候选人；若还是得分相同，则抽签确定第一中标候选人。

3.若第一中标候选人弃标的，则由第二中标候选人中标，第一中标候选人的投标保证金不予退还。若第二中标候选人弃标的，则由第三中标候选人中标，依次类推。中标价对应各投标人投标价。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期为1天。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的3个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

# 第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

# 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

# 六、技术支持方案

# 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

# 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

# 八、其他材料

# 九、商务标报价清单

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |