南通航运职业技术学院

智能柴油机新技术实训中心装修工程招标书

为满足船舶智能柴油机新技术实训中心建设的需要，我院拟采取自主招标的方式，采购MAN ME系列智能柴油机关键设备实训室轨道滑车，并招标实训室设计与装修，现就有关事宜公告如下：

一、采购要求

1．轨道滑车

1.1数量

MAN ME系列智能柴油机关键设备实训室轨道滑车一套；

1.2技术方案要求

1.2.1位置要求：

B 区  第一第二根反穿梁之间，即可拆卸机配件及模型上方，车梁下端与方通吊顶平行，使用面积约 25平米

1.2.2材料要求：

（1）立柱： 150 mm X 150 mm 方钢 厚6mm

（2）行车梁：  250mm H 钢

（3）轨道：180mm 轨道钢

（4）端梁：1 米（配电机1付）

（5）大梁：160 mm 工字钢

（6）电动葫芦：1吨轻便电动葫芦（配滑轮及380V 电源）

1.2.3施工要求

（1）四根150 mm X 150 mm 靠墙或承重柱安放，地面预埋铁固定

（2）行车梁焊接于立柱上端，如有需要可配合预埋铁和螺丝加固

（3）轨道焊接行车梁上本面

（4）端梁走轮卡放于轨道上（两边）

（5）大梁安装好电动葫芦后，焊接于端梁上端固定位置即可

1.2.4安全认证要求

投标方需提出具体方案，因为滑车吊装船舶智能柴油机关键设备，为了安全起见，具体方案需由ME-C供应商或授权生产厂商提供安全认证证明材料。

2．装修

2.1基本情况

（可供参考的实训中心平面图）

2.2设计要求

（1）根据我方船舶智能柴油机实训中心实际需求做出方便、使用、美观、环保的设计；

（2）智能柴油机理实一体教室、拆装实训室的布局及照明应特别精心设计，设计方案应与MAN培训项目设计理念保持一致；

（3）整个设计方案应该详细、完整，应保证验收完成即可用作培训、教学、科研的工作，所有装修材料、教学（培训）用具、常规办公用品均由投标方提供。

（4）设计方案应使用3DMAX软件做出效果图，且要取得ME-C智能柴油机供应商或授权生产商的认可；

2.3装修要求

（1）所有装修主、辅材料选用必须经我方认可；

（2）办公用品、教学（培训）用具等的选用亦须由我方认可；

（3）装修完毕通风15天后，应做到空间无异味，甲醛含量小于0.05毫克/立方米；

（4）投标方需提供所有材料、设备具体品牌及型号。

二、投标人及标书基本要求

1．投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2．公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3．所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4．提供与投标产品一致的产品彩页说明。

5．产品报价（含配套服务和维修费）。

6．盖上单位公章及法人代表印章。

7．服务承诺细则。

8．无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

9．投标书正本一份，副本三份。

10．为确保项目顺利推进中标单位需向我方缴纳中标价的10%保证金。

三、投标时间地点及联系方式

投标人请于2017年11月10日16:30前，把标书密封好，并在标书封面注明投标项目、投标单位、联系电话，送达我院崇德楼217室资产管理处，并到财务处(崇德楼101室)交标书工本费壹佰元。不符合规定的标书不予受理。

地址：南通市经济开发区通盛大道185号航运学院崇德楼217室。

邮政编码：226010

技术咨询电话：15851390136（安老师）

投标联系电话：0513-85960860（陈老师）

四、评标

1．由学院职能部门、使用部门、监审处、财务处及行业专家组成的评标工作组评标。

2．评标采用最低评标价法，即投标文件满足本招标书全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。

3．评标结果：由评标小组电话通知中标单位。

五、供货时间及售后服务

1．供货商负责设备运输、装卸及安装调试工作（费用由供货商支付）。

2．供货商应在合同规定的时间和地点交付使用，交付延期或出现其他违规行为，按违约处理。

3．供货商对产品及其配套件提供三年质保，终身维修。

4．售后服务：24小时以内上门服务。

六、违约处理

1．不能按时交付使用，每延误1天扣合同金额的5‰。

2．售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3．参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性。一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式

货到并安装调试验收合格后，支付合同款的90%。余款10%作为质保金在一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

招标工作组

2017年10月31日